Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

Сборник № 13

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ

Утверждены и введены в действие с 15 ноября 2000 года

постановлением Госстроя России от 13 ноября 2000 года № 110.

УДК 69.003.12

ББК 65.13

Г 72

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства защитных покрытий и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ ЗАО Проектный институт «Проектхимзащита» (В.Д. Любановский - руководитель, Н.А. Волкова), 31 ГПИ СС МО РФ, Москва (В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО «РЦЭС» (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков), при участии специалистов - В.Г. Усачев (ЗАО «РАСА Ко», Москва), А.П. Иванов (АООТ «Стройкорпорация Санкт-Петербурга» ).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 15 ноября 2000 года постановлением Госстроя России от 13 ноября 2000 года № 110.

внесены Изменения и дополнения, утвержденные и введенные в действие с 20 октября 2002 года постановлением Госстроя России от 15 октября 2002 года № 127.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для защиты строительных конструкций и оборудования от коррозии и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежностей и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

1.3. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в ГЭСН по укрупненной номенклатуре, без указания конкретных технических характеристик, с приведением только нормируемого расхода ресурсов.

При расчете затрат пользователь норм выбирает конкретные материалы, изделия и конструкции в соответствии с проектом на строительство.

Строительные машины в ГЭСН приводятся аналогично без привязки к конкретным маркам и указываются только их основные характеристики.

Основанием для выбора в расчетах стоимости работ конкретной строительной машины служит, как правило, проект производства работ или проект организации строительства.

1.4. В нормах настоящего сборника помимо указанных в составах работ учтены:

- доставка материалов от приобъектного склада и их подача к месту производства работ;

- установка и перестановка инвентарных столиков приставных лестниц и других средств подмащивания высотой до 2 м для выполнения работ на высоте до 4 м.

1.5. В нормах не учтены затраты на:

- устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м, стоимость устройства и разборки лесов определяются по нормам Сборника ГЭСН-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков»;

- изготовление и установку опалубки и кружал при защите потолочных и сферических поверхностей, изготовление и устройство опалубки и кружал определяются по нормам Сборника ГЭСН-2001-45 «Промышленные печи и трубы»;

- снятие крышек и открывание люков аппаратов и других емкостей, подлежащих защите от агрессивных химических сред и последующую их установку;

- устройство подводки пара, воды и сжатого воздуха к технологическим аппаратам и другим емкостям при производстве подготовительных, гуммировочных работ и выполнение защитных покрытий из пластиката;

- устройство и разборку системы временной приточно-вытяжной вентиляции;

- устройство и разборку временного электроосвещения;

- устройство и разборку тепляков и других сооружений, необходимых для создания температурных условий на месте производства работ;

1.6. Размер затрат труда на дежурство при производстве работ при замкнутых объемах с пожаровзрывоопасными и вредными веществами следует определять в соответствии с п. 3.4. технической части настоящего сборника.

1.7. Нормы на футеровочные, оклеечные и гуммировочные работы составлены для плоских и цилиндрических вертикальных поверхностей. При производстве этих работ на поверхностях других конфигураций (конические, сферические и т.д.) к нормам трудозатрат следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части настоящего сборника.

1.8. Ширина и глубина разделки швов, толщина постели при футеровочных работах приняты в нормах СНиП 3.04.03-85.

1.9. ГЭСН на работы, с использованием лакокрасочных материалов составлены для однослойного покрытия. При выполнении в несколько слоев защитного покрытия нормы следует увеличивать кратно количеству нанесенных слоев.

В случаях применения лакокрасочных материалов, не предусмотренных в таблицах ГЭСН, следует принимать нормы затрат труда и эксплуатации машин по нормам, предусмотренным в данном сборнике для материалов с аналогичной технологией нанесения.

1.10. Нормы расхода материалов и трудозатраты при выполнении работ с использованием лакокрасочных материалов предусматривают механизированный способ их нанесения. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом, рекомендуется применять коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1.

1.11. ГЭСН на защиту металлоконструкций предусматривают нанесение лакокрасочных составов на специально оборудованной площадке до монтажа металлоконструкций в проектное положение.

1.12. Нормы затрат на выполнение работ по разделке верхней части плинтуса различными замазками следует учитывать дополнительно, как выполнение шпатлевочных работ.

1.13. Нормы сборника на работы по нанесению металлических покрытий составлены для поворотного положения защищаемых поверхностей. При производстве этих работ в неповоротном положении к нормам соответствующих таблиц следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части настоящего сборника.

1.14. Нормы настоящего сборника предусматривают выполнение строительных работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в условиях, осложненных внешними факторами, предусмотренными проектом, а также в других более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в настоящих сборниках (в том числе при реконструкции, расширении и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений), к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов и нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов, следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 2 «Указаний по применению Государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001)» МДС 81-28.2001

1.15. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

## 2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь облицовки (футеровки) поверхностей строительных конструкций и оборудования штучными кислотоупорными материалами следует исчислять по суммарной площади защищаемых поверхностей. При многослойной облицовке (футеровке) следует суммировать площади по каждому из слоев.

2.2. Площадь огрунтовки, окраски и шпатлевки строительных конструкций следует исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади оконных проемов и дверных откосов, без учета площади мелких отверстий площадью до 0,03 м2.

2.3. Площадь окраски стальных металлоконструкций определяется по табл. № 1, в которой приведены соотношения веса и площади для различных профилей стального проката.

Таблица № 1

| Наименование профиля, номер и толщина сечения в мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения в мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения в мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения в мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения в мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2.3.1. Сталь листовая и профили гнутые открытые |
| Поверхность дана суммарная с обеих сторон |
| (ГОСТ 19903-74*; ГОСТ 19904-90; ГОСТ 8278-83**; ГОСТ 19771-93*; ГОСТ 19772-93*; ГОСТ 8282-83*) |
| Толщина листа, мм |  | Толщина листа, мм |  | Толщина листа, мм |  | Толщина листа, мм |  | Толщина листа, мм |  |
| 2,0 | 127,6 | 3,5 | 73,0 | 9,0 | 28,5 | 18,0 | 14,4 | 32,0 | 8,2 |
| 2,2 | 115,9 | 4,0 | 63,9 | 10,0 | 25,7 | 20,0 | 13,0 | 36,0 | 7,3 |
| 2,5 | 102,3 | 5,0 | 51,1 | 11,0 | 23,4 | 22,0 | 11,8 | 40,0 | 6,6 |
| 2,8 | 91,2 | 6,0 | 42,7 | 12,0 | 21,5 | 25,0 | 10,4 | 45,0 | 5,9 |
| 3,0 | 85,0 | 7,0 | 36,6 | 14,0 | 18,4 | 28,0 | 9,4 | 50,0 | 5,4 |
| 3,2 | 79,9 | 8,0 | 32,1 | 16,0 | 16,2 | 30,0 | 8,7 | 55,0 | 4,9 |
| 2.3.2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы Поверхность дана по внешней стороне проката (ТУ 36-2287-80, ГОСТ 10704-91*) |
| Толщина стенки, мм |  | Толщина стенки, мм |  | Толщина стенки, мм |  | Толщина стенки, мм |  | Толщина стенки, мм |  |
| 2,0 | 65,2 | 5,0 | 26,5 | 10,0 | 13,1 | 17,0 | 7,6 | 28,0 | 5,0 |
| 2,5 | 52,1 | 6,0 | 22,0 | 11,0 | 11,8 | 18,0 | 7,5 | 30,0 | 4,7 |
| 3,0 | 43,5 | 7,0 | 19,0 | 12,0 | 10,8 | 20,0 | 6,7 | 32,0 | 4,4 |
| 3,5 | 37,3 | 8,0 | 16,6 | 14,0 | 9,3 | 22,0 | 6,1 | 40,0 | 3,5 |
| 4,0 | 32,9 | 9,0 | 14,5 | 16,0 | 8,1 | 25,0 | 5,5 |  |  |
| 2.3.3. Сталь угловая равнополочная Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 8509-93) |
| Толщина полки, мм |  | Толщина полки, мм |  | Толщина полки, мм |  | Толщина полки, мм |  | Толщина полки, мм |  |
| 3 | 86,5 | 7 | 37,0 | 12 | 22,0 | 20 | 13,3 | 30 | 9,0 |
| 4 | 65,0 | 8 | 33,0 | 14 | 19,0 | 22 | 12,0 |  |  |
| 5 | 52,0 | 9 | 29,5 | 16 | 16,6 | 25 | 10,6 |  |  |
| 6 | 44,0 | 10 | 26,3 | 18 | 14,9 | 28 | 9,6 |  |  |
| 2.3.4. Швеллеры горячекатаные Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 8240-89) |
| № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  | №; профиля |  |
| 5 | 47,1 | 14 | 41,6 | 18а | 37,7 | 22а | 34,9 | 30 | 31,4 |
| 6,5 | 46,4 | 14а | 39,7 | 20 | 38,3 | 24 | 35,0 | 33 | 29,6 |
| 8 | 45,4 | 16 | 40,5 | 20а | 36,4 | 24а | 33,3 | 36 | 27,7 |
| 10 | 44,7 | 16а | 38,7 | 22 | 36,6 | 27 | 33,2 | 40 | 26,1 |
| 12 | 43,1 | 18 | 39,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. Балки двутавровые Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 8239-89) |
| № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  |
| 10 | 44,4 | 16 | 40,5 | 22 | 36,7 | 30 | 31,2 | 45 | 23,2 |
| 12 | 43,1 | 18 | 39,1 | 24 | 34,4 | 36 | 26,7 | 50 | 21,4 |
| 14 | 41,8 | 20 | 38,1 | 27 | 33,0 | 40 | 24,9 | 55 | 19,7 |
| 2.3.6. Балки с параллельными гранями полок Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 26020-83) |
| № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  |
| 20Б | 49,1 | 30Б | 40,7 | 45Б | 32,3 | 70Б | 21,0 | 90Б | 17,8 |
| 20Б1 | 39,4 | 30Б1 | 35,4 | 45Б1 | 27,6 | 70Б1 | 19,1 | 90Б1 | 15,7 |
| 20Б2 | 36,7 | 30Б2 | 33,0 | 45Б2 | 24,9 | 70Б2 | 17,4 | 90Б2 | 14,5 |
| 20Б3 | 33,6 | 30Б3 | 30,1 | 45Б3 | 22,8 | 70Б3 | 15,9 | 90Б3 | 13,2 |
| - | - | - | - | - | - | 70Б4 | 14,6 | 90Б4 | 12,0 |
| 23Б | 45,9 | 35Б | 37,8 | 50Б | 29,3 |  |  |  |  |
| 23Б1 | 38,0 | 35Б1 | 34,4 | 50Б1 | 24,8 | 80Б | 19,3 | 100Б | 16,7 |
| 23Б2 | 35,3 | 35Б2 | 31,1 | 50Б2 | 22,8 | 80Б1 | 17,2 | 100Б1 | 14,4 |
| 23Б3 | 32,0 | 35Б3 | 28,4 | 50Б3 | 20,9 | 80Б2 | 15,5 | 100Б2 | 13,0 |
| - | - | - | - | - | - | 80Б3 | 14,2 | 100Б3 | 11,7 |
| 26Б | 43,2 | 40Б | 34,9 | 60Б | 24,4 | 80Б4 | 13,1 | 100Б4 | 10,6 |
| 26Б1 | 35,9 | 40Б1 | 30,8 | 60Б1 | 20,5 |  |  |  |  |
| 26Б2 | 33,3 | 40Б2 | 27,8 | 60Б2 | 18,6 |  |  |  |  |
| 26Б3 | 30,4 | 40Б3 | 25,5 | 60Б3 | 17,2 |  |  |  |  |
| 2.3.7. Балки двутавровые для монорельсов Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 19425-74*/24 м/ ТУ 14-2-427-80 /30 м – 45 м/) |
| № профиля 24М | 24,0 | № профиля 30М | 22,3 | № профиля 36М | 21,4 | № профиля 45М | 19,33 |  |  |
| 2.3.8. Балки широкополочные Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 26020-83) |
| № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  |
| 20Ш | 38,9 | 30Ш3 | 21,1 | 50Ш | 22,5 | 60Ш6 | 10,7 | 80Ш2 | 13,4 |
| 20Ш1 | 33,8 | 30Ш4 | 19,4 | 50Ш1 | 19,4 | 70Ш | 19,7 | 80Ш3 | 12,1 |
| 20Ш2 | 31,2 | 35Ш | 26,8 | 50Ш2 | 17,4 | 70Ш1 | 15,8 | 90Ш | 15,7 |
| 23Ш | 37,9 | 35Ш1 | 22,7 | 50Ш3 | 15,7 | 70Ш2 | 14,4 | 90Ш1 | 13,1 |
| 23Ш1 | 30,9 | 35Ш2 | 20,8 | 50Ш4 | 14,2 | 70Ш3 | 13,1 | 90Ш2 | 12,1 |
| 23Ш2 | 27,8 | 35Ш3 | 19,1 | 50Ш5 | 12,9 | 70Ш4 | 12,0 | 90Ш3 | 11,1 |
| 26Ш | 33,2 | 35Ш4 | 17,3 | 60Ш | 21,4 | 70Ш5 | 11,0 | 100Ш | 14,2 |
| 26Ш1 | 28,6 | 40Ш | 23,2 | 60Ш1 | 17,4 | 70Ш6 | 10,3 | 100Ш1 | 12,3 |
| 26Ш2 | 25,9 | 40Ш1 | 20,4 | 60Ш2 | 16,0 | 70Ш7 | 9,5 | 100Ш2 | 11,3 |
| 30Ш | 30,1 | 40Ш2 | 18,9 | 60Ш3 | 14,6 | 70Ш8 | 8,8 |  |  |
| 30Ш1 | 26,0 | 40Ш3 | 17,9 | 60Ш4 | 13,1 | 80Ш | 17,4 |  |  |
| 30Ш2 | 23,4 | 40Ш4 | 16,2 | 60Ш5 | 11,8 | 80Ш1 | 14,4 |  |  |
| Колонны двутавровые |
| № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  | № профиля |  |
| 20К | 32,3 | 26К | 26,1 | 30К5 | 15,2 | 35К7 | 10,9 | 40К8 | 9,0 |
| 20К1 | 29,3 | 26К1 | 23,0 | 30К6 | 14,1 | 35К8 | 10,0 | 40К9 | 8,2 |
| 20К2 | 26,1 | 26К2 | 21,6 | 30К7 | 12,8 | 40К | 19,9 | 40К10 | 7,8 |
| 20К3 | 23,7 | 26К3 | 20,9 | 30К8 | 11,7 | 40К1 | 17,5 | 40К11 | 6,2 |
| 20К4 | 21,7 | 26К4 | 19,2 | 35К1 | 19,3 | 40К2 | 16,0 | 40К12 | 5,2 |
| 23К | 31,6 | 26К5 | 17,6 | 35К2 | 17,3 | 40К3 | 14,5 | 40К13 | 4,4 |
| 23К1 | 27,5 | 30К1 | 21,4 | 35К3 | 15,6 | 40К4 | 13,1 | 40К14 | 3,7 |
| 23К2 | 25,7 | 30К2 | 19,9 | 35К4 | 14,2 | 40К5 | 11,8 |  |  |
| 23К3 | 23,2 | 30К3 | 18,3 | 35К5 | 13,0 | 40К6 | 10,8 |  |  |
| 23К4 | 21,2 | 30К4 | 16,7 | 35К6 | 11,9 | 40К7 | 9,8 |  |  |

## 3. Коэффициенты к сметным нормам

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
|  |  | к нормам затрат труда рабочих-строителей | к нормам эксплуатации машин | к нормам расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Футеровка: |  |  |  |  |
| 3.1.1. Сферических и конических поверхностей | 01-001(01-007 | 1,5 | 1,5 | 1,03 |
| 3.1.2. Каналов, лотков, фундаментов плинтусов, приямков, бортиков | 01-001(01-007 | 1,4 | 1,4 | 1,03 |
| 3.2. Оклейка листовыми материалами: |  |  |  |  |
| 3.2.1. Сферических и конических поверхностей | 05-001(05-005 | 1,7 | - | 1,1 |
| 3.2.2. Каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков | 05-002; 05-004 | 1,0 | - | 1,1 |
| 3.2.3. Полов | 05-002; 05-004 | 1,0 | - | 1,1 |
| 3.3. Гуммирование сырыми резинами: |  |  |  |  |
| 3.3.1. Сферических и конических поверхностей | 04-001(04-003 | 1,9 | - | 1,1 |
| 3.3.2. В условиях строительной площадки | 04-001(04-003 | 1,1 | - | - |
| 3.4. Дежурство при выполнении работ с пожаро-врывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах для: |  |  |  |  |
| футеровки | 01-001(01-007 | 2 | - | - |
| кладки | 02-001(02-002 | 2 | - | - |
| грунтовки, окраски | 03-001(03-004 | 2 | - | - |
| шпатлевки | 03-005 | 2 | - | - |
| оклейки | 05-001(05-005 | 2 | - | - |
|  | 04-001(04-002; |  |  |  |
| гуммирования | 04-005 | 2 |  |  |
| подготовительных работ | 06-001(06-004 | 2 | - | - |
| обезжиривания поверхностей | 07-001(07-002 | 2 | - | - |
|  | 08-001(08-005 |  |  |  |
| разные работы | 08-008 | 2 |  |  |
| 3.5. При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: |  |  |  |  |
| огрунтовка | 03-001; 03-002 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| окраска | 03-003; 03-004 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| шпатлевка | 03-005 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| гуммирование | 04-005 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| оклейка | 05-003 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| подготовительные работы | 06-001(06-004 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| обезжиривание поверхностей | 07-001; 07-002 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| разные работы | 08-009 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3.6. При наличии заклепочных швов ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих: |  |  |  |  |
| а). от 10 до 30 % при следующих видах работ: |  |  |  |  |
| 3.6.1. Футеровка или облицовка штучными кислотоупорными материалами | 01-001(01-007 | 1,1 | - | - |
| 3.6.2. Кладка | 02-001(02-002 | 1,1 | - | - |
| 3.6.3. Пескоструйная или дробеструйная очистка | 06-001 | 1,05 | - | - |
| 3.6.4. Оклейка листовыми материалами | 05-001(05-005 | 1,05 | - | - |
| 3.6.5. Шпатлевка | 03-005 | 1,05 | - | - |
| 3.6.6. Грунтовка | 03-001(03-002 | 1,05 | - | - |
| 3.6.7. Окраска лакокрасочными материалами | 03-003(03-004 | 1,05 | - | - |
| б). свыше 30 % при следующих видах работ: |  |  |  |  |
| 3.6.8. Футеровка или облицовка штучными кислотоупорными материалами | 01-001(01-007 | 1,2 | - | - |
| 3.6.9. Кладка | 02-001(02-002 | 1,2 | - | - |
| 3.6.10. Пескоструйная и дробеструйная очистка | 06-001 | 1,1 | - | - |
| 3.6.11. Оклейка листовыми материалами | 05-001(05-005 | 1,1 | - | - |
| 3.6.12. Шпатлевка | 03-005 | 1,1 | - | - |
| 3.6.13. Грунтовка | 03-001(03-002 | 1,1 | - | - |
| 3.6.14. Окраска лакокрасочными материалами | 03-003(03-004 | 1,1 | - | - |
| 3.7. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами, составляющих: |  |  |  |  |
| а). от 10 до 30% при следующих видах работ: |  |  |  |  |
| 3.7.1. Футеровка или облицовка штучными кислотоупорными материалами | 01-001(01-007 | 1,12 | - | - |
| 3.7.2. Оклейка листовыми материалами | 05-001(05-005 | 1,1 | - | - |
| 3.7.3. Шпатлевка | 03-005 | 1,1 | - | - |
| 3.7.4. Грунтовка | 03-001(03-002 | 1,1 | - | - |
| 3.7.5. Окраска | 03-003(03-004 | 1,1 | - | - |
| 3.7.6. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | 09-001 | 1,1 | - | - |
| б). свыше 30% при следующих видах работ: |  |  |  |  |
| 3.7.7. Футеровка или облицовка штучными кислотоупорными материалами | 01-001(01-007 | 1,35 | - | - |
| 3.7.8. Оклейка листовыми материалами | 05-001(05-005 | 1,2 | - | - |
| 3.7.9. Шпатлевка | 03-005 | 1,2 | - | - |
| 3.7.10. Грунтовка | 03-001(03-002 | 1,2 | - | - |
| 3.7.11. Окраска | 03-003(03-004 | 1,2 | - | - |
| 3.7.12. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | 09-001 | 1,2 | - | - |
| 3.8. При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение, при следующих видах работ: |  |  |  |  |
| 3.8.1. Футеровка штучными кислотоупорными материалами | 01-001(01-007 | 1,3 | - | - |
| 3.8.2. Оклейка листовыми материалами | 05-001(05-005 | 1,3 | - | - |
| 3.8.3. Шпатлевка | 03-005 (н. 4-5) | 1,3 | - | - |
| 3.8.4. Огрунтовка | 03-001(03-002 | 1,3 | - | - |
| 3.8.5. Окраска | 03-003(03-004 | 1,3 | - | - |
| 3.8.6. Окраска органосиликатными композициями | 03-001 (н. 15-20); 03-003 (н. 12-13) | 1,15 | - | - |
| 3.8.7. Шпатлевка силикатными растворами | 03-004 (н. 15-17); 03-005 (н. 1-3) | 1,15 | - | - |
| 3.8.8. Гуммирование | 04-001(04-002; 04-005 | 1,3 | - | - |
| 3.8.9. Подготовительные работы | 06-001(06-004 | 1,3 | - | - |
| 3.8.10. Обезжиривание поверхностей | 07-001(07-002 | 1,3 | - | - |
| 3.8.11. Разные работы | 08-004(08-005 08-008 | 1,3 | - | - |
| 3.9. При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине), м: |  |  |  |  |
| 3.9.1. до 4 |  |  |  |  |
| футеровки | 01-001(01-007 | 1,2 | - | - |
| кладки | 02-001(02-002 | 1,2 | - | - |
| огрунтовки, окраски, шпатлевки | 03-001(03-005 | 1,2 | - | - |
| оклейки | 05-001(05-005, 04-001(04-003; | 1,2 | - | - |
| гуммирования | 04-005 | 1,2 | - | - |
| подготовительных работ | 06-001(06-004 | 1,2 | - | - |
| обезжиривания поверхностей | 07-001(07-002 | 1,2 | - | - |
| разных работ | 08-001(08-010 | 1,2 | - | - |
| 3.9.2. свыше 4 |  |  |  |  |
| футеровки | 01-001(01-007 | 1,1 | - | - |
| кладки | 02-001(02-002 | 1,1 | - | - |
| грунтовки, окраски, шпатлевки | 03-001(03-005 | 1,1 | - | - |
| оклейки | 05-001(05-005 04-001(04-003; | 1,1 | - | - |
| гуммирования | 04-005 | 1,1 | - | - |
| подготовительных работ | 06-001(06-004 | 1,1 | - | - |
| обезжиривания поверхностей | 07-001(07-002 | 1,1 | - | - |
| разные работы | 08-001(08-010 | 1,1 | - | - |
| 3.10. При выполнении работ вне аппарата лежа: |  |  |  |  |
| футеровки | 01-001(01-007 | 1,2 | - | - |
| кладки | 02-001(02-002 | 1,2 | - | - |
| грунтовки, окраски, шпатлевки | 03-001(03-005 | 1,2 | - | - |
| оклейки | 05-001(05-005 04-001(04-003; | 1,2 | - | - |
| гуммирования | 04-005 | 1,2 |  |  |
| подготовительных работ | 06-001(06-004 | 1,2 | - | - |
| обезжиривания поверхностей | 07-001(07-002 | 1,2 | - | - |
| разных работ | 08-001(08-010 | 1,2 | - | - |
| 3.11. При окраске покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных приспособлений | 03-001(03-005 | 1,1 | - | - |
| 3.12. При выполнении работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м. |  |  |  |  |
| 3.12.1. Футеровка штучными кислотоупорными материалами | 01-001(01-007 | 1,2 | - | - |
| 3.12.2. Оклейка листовыми материалами | 05-001(05-005 | 1,2 | - | - |
| 3.12.3. Шпатлевка | 03-005 | 1,2 | - | - |
| 3.12.4. Грунтовка | 03-001(03-002 | 1,2 | - | - |
| 3.12.5. Окраска | 03-003(03-004 | 1,2 | - | - |
| 3.12.6. Гуммирование | 04-001(04-002; 04-005 | 1,2 | - | - |
| 3.12.7. Подготовительные работы | 06-001(06-004 | 1,2 | - | - |
| 3.12.8. Обезжиривание поверхностей | 07-001(07-002 | 1,2 | - | - |
| 3.12.9. Разные работы | 08-001(08-005; 08-007(08-008 | 1,2 | - | - |
| 3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей | 03-001(03-004 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

# РАЗДЕЛ 01.

# ФУТЕРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

## Таблица ГЭСН 13-01-001 	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке

Состав работ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2). 02. Резка плитки (нормы 1 - 6). 03. Подрубка кирпича (нормы 7-9). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление раствора жидкого стекла. 07. Смешивание отвердителя с наполнителем. 08. Приготовление грунтовки, шпатлевки и замазки. 09. Огрунтовка основания. 10. Шпатлевка. 11. Футеровка. 12. Затирка швов. 13. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке:

13-01-001-01 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм

13-01-001-02 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм

13-01-001-03 плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм

13-01-001-04 плиткой камнелитой диабазовой толщиной 30 мм

13-01-001-05 изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 50 мм

13-01-001-06 изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм

13-01-001-07 кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

13-01-001-08 кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

13-01-001-09 кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-001-01 | 13-01-001-02 | 13-01-001-03 | 13-01-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,76 | 3,92 | 3,46 | 4,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,20 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | т | 0,00122 | 0,00128 | 0,00124 | 0,00125 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00812 | 0,00853 | 0,00832 | 0,0084 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0181 | 0,0191 | 0,01783 | 0,01802 |
| 113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - |
| 113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - |
| 113-0148 | Плитки камнелитые прямоугольные 180(115(18 мм | м2 | - | - | 1,02 | - |
| 113-0146 | Плитки камнелитые прямоугольные 250(180(30 мм | т | - | - | - | 0,092 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-001-05 | 13-01-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,31 | 3,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,09 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,04 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | т | 0,00134 | 0,00159 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00901 | 0,0106 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0195 | 0,0234 |
| 113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт 1 | т | 0,112 | - |
| 113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт 1 | т | - | 0,155 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-001-07 | 13-01-001-08 | 13-01-001-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,87 | 5,96 | 9,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,42 | 0,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,10 | 0,17 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,10 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,13 | 0,21 | 0,42 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | т | 0,00155 | 0,00222 | 0,00376 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,0103 | 0,0148 | 0,0251 |
| 113-0310 | Порошок №2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0234 | 0,0341 | 0,0587 |
| 113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | 0,142 | 0,240 | 0,476 |

## Таблица ГЭСН 13-01-002 	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»

Состав работ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2). 02. Резка плитки (нормы 1-5). 03. Подрубка кирпича (нормы 6-9). 04. Распиловка блоков (нормы 9-14). 05. Сортировка штучных материалов. 06. Приготовление грунтовки и замазки. 07. Огрунтовка штучных материалов. 08. Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»:

13-01-002-01 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм

13-01-002-02 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм

13-01-002-03 плиткой футеровочной из графитопласта марки АТМ толщиной 10 мм

13-01-002-04 изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм

13-01-002-05 изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм

13-01-002-06 кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

13-01-002-07 кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

13-01-002-08 кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич

13-01-002-09 изделиями фасонными из графита толщиной 50 мм

13-01-002-10 изделиями фасонными из графита толщиной 100 мм

13-01-002-11 изделиями фасонными из графита толщиной 200 мм

13-01-002-12 изделиями фасонными из угольного материала толщиной 50 мм

13-01-002-13 изделиями фасонными из угольного материала толщиной 100 мм

13-01-002-14 изделиями фасонными из угольного материала толщиной 200 мм

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-002-01 | 13-01-002-02 | 13-01-002-03 | 13-01-002-04 | 13-01-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,15 | 5,36 | 4,70 | 5,99 | 6,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,09 | 0,18 | 0,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,10 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0044 | Замазка «Арзамит-5»: порошок | т | 0,00556 | 0,00643 | 0,00457 | 0,00675 | 0,00925 |
| 113-0045 | Замазка «Арзамит-5»: раствор | т | 0,00442 | 0,00511 | 0,00379 | 0,00535 | 0,00727 |
| 113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - | - |
| 113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - | - |
| 113-0355 | Плитка футеровочная АТМ-1 | т | - | - | 0,01835 | - | - |
| 113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные. марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт 1 | т | - | - | - | 0,112 | - |
| 113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт 1 | т | - | - | - | - | 0,155 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-002-06 | 13-01-002-07 | 13-01-002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,12 | 10,04 | 16,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,20 | 0,33 | 0,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,14 | 0,28 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,08 | 0,14 | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0044 | Замазка «Арзамит-5»: порошок | т | 0,00978 | 0,0169 | 0,0340 |
| 113-0045 | Замазка «Арзамит-5»: раствор | т | 0,00768 | 0,0133 | 0,0264 |
| 113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | 0,142 | 0,240 | 0,476 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-002-09 | 13-01-002-10 | 13-01-002-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,36 | 18,49 | 17,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,20 | 0,29 | 0,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,14 | 0,21 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,07 | 0,10 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0044 | Замазка «Арзамит-5»: порошок | т | 0,00766 | 0,0123 | 0,0192 |
| 113-0045 | Замазка «Арзамит-5»: раствор | т | 0,00610 | 0,00890 | 0,0151 |
| 113-0357 | Изделия фасонные из графита, марок ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А | кг | 80,0 | 159,0 | 317,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-002-12 | 13-01-002-13 | 13-01-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,36 | 18,49 | 17,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,20 | 0,29 | 0,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,14 | 0,21 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,07 | 0,10 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0044 | Замазка «Арзамит-5»: порошок | т | 0,00766 | 0,0123 | 0,0192 |
| 113-0045 | Замазка «Арзамит-5»: раствор | т | 0,00610 | 0,00890 | 0,0151 |
| 113-0356 | Изделия фасонные из угольного материала, марки ЭУ | кг | 80,0 | 159,0 | 317,0 |

## Таблица ГЭСН 13-01-003 	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе

Состав работ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2). 02. Резка плитки (нормы 1-4). 03. Подрубка кирпича (нормы 5-7). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка песка. 06. Просеивание песка. 07. Приготовление раствора. 08. Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе:

13-01-003-01 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм

13-01-003-02 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм

13-01-003-03 изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм

13-01-003-04 изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм

13-01-003-05 кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

13-01-003-06 кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

13-01-003-07 кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-003-01 | 13-01-003-02 | 13-01-003-03 | 13-01-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,12 | 3,28 | 2,72 | 2,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00702 | 0,00741 | 0,00823 | 0,00934 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,00937 | 0,00989 | 0,01098 | 0,01246 |
| 113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - |
| 113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - |
| 113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт I | т | - | - | 0,112 | - |
| 113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт I | т | - | - | - | 0,155 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-003-05 | 13-01-003-06 | 13-01-003-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,74 | 5,02 | 7,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,43 | 0,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,13 | 0,21 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,13 | 0,20 | 0,40 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0125 | 0,0167 | 0,02784 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,01667 | 0,02225 | 0,03605 |
| 113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | 0,142 | 0,240 | 0,476 |

## Таблица ГЭСН 13-01-004 	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке

Состав работ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2). 02. Резка плитки (нормы 1-6). 03. Подрубка кирпича (нормы 7-8). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление грунтовки и замазки. 07. Огрунтовка штучных материалов. 08. Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке:

13-01-004-01 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм

13-01-004-02 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм

13-01-004-03 плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 18 мм

13-01-004-04 плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 30 мм

13-01-004-05 изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм

13-01-004-06 изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм

13-01-004-07 кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

13-01-004-08 кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-004-01 | 13-01-004-02 | 13-01-004-03 | 13-01-004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,49 | 5,85 | 5,04 | 5,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,45 | 0,36 | 0,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,15 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 0,00013 | 0,00015 | 0,00013 | 0,00014 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт 1 | т | 0,00145 | 0,00162 | 0,00139 | 0,00144 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,00421 | 0,00475 | 0,00408 | 0,00420 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00806 | 0,00925 | 0,00795 | 0,00815 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 0,00027 | 0,00031 | 0,00026 | 0,00028 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,00041 | 0,00047 | 0,00040 | 0,00042 |
| 113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - |
| 113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - |
| 113-0148 | Плитки камнелитые прямоугольные 180(115(18 мм | м2 | - | - | 1,02 | - |
| 113-0146 | Плитки камнелитые прямоугольные 250(180(30 мм | т | - | - | - | 0,092 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-004-05 | 13-01-004-06 | 13-01-004-07 | 13-01-004-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,34 | 6,88 | 5,76 | 9,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,63 | 0,61 | 0,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,25 | 0,23 | 0,36 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,20 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,40 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0001 | Аэросил. марка А-175 | т | 0,00016 | 0,00024 | 0,00025 | 0,00042 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт 1 | т | 0,00172 | 0,00195 | 0,002 | 0,00356 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,0050 | 0,00659 | 0,00693 | 0,0121 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00971 | 0,01355 | 0,0143 | 0,0248 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 0,00033 | 0,00046 | 0,00049 | 0,00085 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,00050 | 0,00066 | 0,00069 | 0,00121 |
| 113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные. лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт I | т | 0,112 | - | - | - |
| 113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт 1 | т | - | 0,155 | - | - |
| 113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | - | - | 0,142 | 0,240 |

## Таблица ГЭСН 13-01-005 	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку

Состав работ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (норма 1). 02. Резка плитки (норма 1). 03. Подрубка кирпича (нормы 2-4). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление раствора жидкого стекла. 07. Смешивание отвердителя с наполнителем. 08. Приготовление грунтовки, шпатлевки и замазки. 09. Огрунтовка основания. 10. Шпатлевка. 11. Футеровка. 12. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку:

13-01-005-01 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм

13-01-005-02 кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

13-01-005-03 кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

13-01-005-04 кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-005-01 | 13-01-005-02 | 13-01-005-03 | 13-01-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,83 | 3,49 | 5,33 | 8,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,20 | 0,28 | 0,43 | 0,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,29 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,09 | 0,12 | 0,20 | 0,38 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,00127 | 0,00158 | 0,0025 | 0,00489 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00847 | 0,0105 | 0,0167 | 0,03236 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0189 | 0,0239 | 0,0387 | 0,0768 |
| 113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | 1,02 | - | - | - |
| 113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | - | 0,142 | 0,240 | 0,476 |

## Таблица ГЭСН 13-01-006 	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку

Состав работ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (норма 1). 02. Резка плитки (норма 1). 03. Подрубка кирпича (нормы 2-4). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка песка. 06. Просеивание песка. 07. Приготовление раствора. 08. Футеровка. 09. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку:

13-01-006-01 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм

13-01-006-02 кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

13-01-006-03 кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

13-01-006-04 кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-006-01 | 13-01-006-02 | 13-01-006-03 | 13-01-006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,81 | 2,20 | 3,69 | 5,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,22 | 0,37 | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,25 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 0,33 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00735 | 0,00944 | 0,0153 | 0,0309 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,009 | 0,00114 | 0,2745 | 0,5553 |
| 113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | 1,02 | - | - | - |
| 113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | - | 0,142 | 0,240 | 0,476 |

## Таблица ГЭСН 13-01-007 	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»

Состав работ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2). 02. Резка плитки (нормы 1-4). 03. Подрубка кирпича (норма 5). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление раствора жидкого стекла. 07. Смешивание отвердителя с наполнителем. 08. Приготовление грунтовки, шпатлевки и силикатной замазки. 09. Огрунтовка основания. 10. Шпатлевка. 11. Приготовление замазки «Арзамит-5». 12. Футеровка. 13. Затирка швов. 14. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»:

13-01-007-01 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм

13-01-007-02 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм

13-01-007-03 изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм

13-01-007-04 изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм

13-01-007-05 кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-01-007-01 | 13-01-007-02 | 13-01-007-03 | 13-01-007-04 | 13-01-007-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,97 | 5,20 | 4,52 | 4,72 | 4,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,29 | 0,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,07 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,00112 | 0,00112 | 0,00110 | 0,0017 | 0,0011 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00752 | 0,00752 | 0,00736 | 0,01112 | 0,00736 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,01674 | 0,01674 | 0,01636 | 0,02482 | 0,01636 |
| 113-0044 | Замазка «Арзамит-5»: порошок | т | 0,00079 | 0,00139 | 0,00252 | 0,00413 | 0,00399 |
| 113-0045 | Замазка «Арзамит-5»: раствор | т | 0,00065 | 0,00115 | 0,00205 | 0,00337 | 0,00326 |
| 113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - | - |
| 113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - | - |
| 113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт I | т | - | - | 0,112 | - | - |
| 113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт I | т | - | - | - | 0,155 | - |
| 113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | - | - | - | - | 0,142 |

# РАЗДЕЛ 02.

# КЛАДКА ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА И ФАСОННЫХ КИСЛОТОУПОРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

## Таблица ГЭСН 13-02-001 	Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий на силикатной кислотоупорной замазке

Состав работ:

01. Сортировка штучных материалов. 02. Подрубка кирпича (норма 1). 03. Резка фасонных керамических изделий (норма 2). 04. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 05. Приготовление раствора жидкого стекла. 06. Смешивание отвердителя с наполнителем. 07. Приготовление грунтовки и шпатлевки. 08. Огрунтовка основания. 09. Шпатлевка основания. 10. Кладка. 11. Затирка швов. 12. Контроль качества.

Измеритель: 1 м3 кладки

Кладка из кислотоупорного кирпича и керамических изделий на силикатной замазке:

13-02-001-01 кирпичом кислотоупорным прямым сводов и перегородок

13-02-001-02 изделиями фасонными кислотоупорными керамическими для опорных конструкций (колосниковые решетки)

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-02-001-01 | 13-02-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,44 | 16,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,33 | 2,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,78 | 0,74 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,46 | 0,46 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 1,95 | 1,95 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,55 | 0,10 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,0155 | 0,0028 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,103 | 0,0188 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,247 | 0,0451 |
| 113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | 2,0180 | - |
| 113-0365 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций | т | - | 2,20 |

## Таблица ГЭСН 13-02-002 	Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке «Арзамит-5»

Состав работ:

01. Сортировка кирпича. 02. Подрубка кирпича. 03. Приготовление грунтовки и замазки. 04. Огрунтовка кирпича. 05. Кладка. 06. Затирка швов. 07. Контроль качества.

Измеритель: 1 м3 кладки

13-02-002-01 Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке «Арзамит-5»

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер | 13-02-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 77,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,49 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 1,95 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 1,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0044 | Замазка «Арзамит-5»: порошок | т | 0,135 |
| 113-0045 | Замазка «Арзамит-5»: раствор | т | 6,110 |
| 113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | 2,028 |

# РАЗДЕЛ 03.

# ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

## Таблица ГЭСН 13-03-001 	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ:

01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление грунтовочных составов. 03. Нанесение грунта. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

13-03-001-01 битумной грунтовкой (первый слой)

13-03-001-02 битумной грунтовкой (последующий слой)

13-03-001-03 лаком БТ-577 (первый слой)

13-03-001-04 лаком БТ-577 (последующий слой)

13-03-001-05 лаком ХС-76 (первый слой)

13-03-001-06 лаком ХС-76 (последующий слой)

13-03-001-07 лаком ХВ-784 (первый слой)

13-03-001-08 лаком ХВ-784 (последующий слой)

13-03-001-09 лаком ХВ-784 с наполнителем (первый слой)

13-03-001-10 лаком ХВ-784 с наполнителем (последующий слой)

13-03-001-11 грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой)

13-03-001-12 грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (последующий слой)

13-03-001-13 компаундом ЭД-20 (первый слой)

13-03-001-14 компаундом ЭД-20 (последующий слой)

13-03-001-15 органосиликатной композицией ОС-12-01 (первый слой)

13-03-001-16 органосиликатной композицией ОС-12-01 (последующий слой)

13-03-001-17 органосиликатной композицией ОС-12-03 (первый слой)

13-03-001-18 органосиликатной композицией ОС-12-03 (последующий слой)

13-03-001-19 органосиликатной композицией ОС-51-03 (первый слой)

13-03-001-20 органосиликатной композицией ОС-51-03 (последующий слой)

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-001-01 | 13-03-001-02 | 13-03-001-03 | 13-03-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,43 | 7,43 | 5,20 | 5,20 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 | 1,40 | 1,40 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,0055 | 0,00865 | - | - |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0165 | 0,00865 | 0,00195 | 0,0013 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | - | - | 0,013 | 0,0087 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-001-05 | 13-03-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,42 | 7,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0090 | Лак ХС-76 химстойкий | т | 0,023 | 0,0161 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0092 | 0,00644 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-001-07 | 13-03-001-08 | 13-03-001-09 | 13-03-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,26 | 5,24 | 5,26 | 5,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0089 | Лак ХВ-784 | т | 0,0275 | 0,0244 | 0,0275 | 0,0244 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0078 | 0,0055 | 0,00715 | 0,0034 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | - | - | 0,00715 | 0,0034 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-001-11 | 13-03-001-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,22 | 5,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 0,0169 | 0,0113 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00339 | 0,00226 |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | 0,00144 | 0,00096 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-001-13 | 13-03-001-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,07 | 9,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,025 | 0,023 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | - | 0,0147 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,0026 | 0,0024 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 0,0039 | 0,0036 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,006 | 0,009 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-001-15 | 13-03-001-16 | 13-03-001-17 | 13-03-001-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0350 | Органо-силикатная композиция ОС-12-01 | т | 0,0207 | 0,02 | - | - |
| 113-0295 | Органо-силикатная композиция ОС-12-03 | т | - | - | 0,0207 | 0,02 |
| 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0,0023 | 0,002 | 0,0023 | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-001-19 | 13-03-001-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,72 | 2,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,30 | 1,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0351 | Органо-силикатная композиция ОС-51-03 | т | 0,0207 | 0,02 |
| 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0,0023 | 0,002 |

## Таблица ГЭСН 13-03-002 	Огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ:

01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление грунтовочных составов. 03. Нанесение грунта. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:

13-03-002-01 грунтовкой ХС-068

13-03-002-02 грунтовкой ФЛ-03К

13-03-002-03 грунтовкой ХС-059

13-03-002-04 грунтовкой ГФ-021

13-03-002-05 грунтовкой ГФ-0119

13-03-002-06 грунтовкой ГФ-0163

13-03-002-07 грунтовкой ВЛ-02

13-03-002-08 грунтовкой ВЛ-023

13-03-002-09 грунтовкой АК-070

13-03-002-10 грунтовкой ЭП-057

13-03-002-11 грунт-шпатлевкой ЭП-0010

13-03-002-12 грунтовкой ЭП-0259

13-03-002-13 грунтовкой ЭП-0199

13-03-002-14 грунтовкой ЭД-20

13-03-002-15 лаком БТ-577

13-03-002-16 грунтовкой «Унигрэм»

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-002-01 | 13-03-002-02 | 13-03-002-03 | 13-03-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,92 | 5,31 | 5,33 | 5,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0031 | Грунтовка ХС-068 красно-коричневая | т | 0,0159 | - |  | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,008 | - | 0,007 | - |
| 113-0026 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | т | - | 0,009 | - | - |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | - | 0,0014 | - | 0,002 |
| 113-0030 | Грунтовка ХС-059 красно-коричневая | т | - | - | 0,016 | - |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | - | - | - | 0,012 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-002-05 | 13-03-002-06 | 13-03-002-07 | 13-03-002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,31 | 5,31 | 3,92 | 3,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0024 | Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | т | 0,01 | - | - | - |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,001 | 0,0013 | - | - |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | - | - | - |
| 113-0025 | Грунтовка ГФ-0163 коричневая | т | - | 0,00866 | - | - |
| 113-0028 | Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета | т | - | - | 0,02 | - |
| 113-0160 | Растворитель марки № 648 | т | - | - | 0,004 | 0,00326 |
| 113-0029 | Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 защитно-зеленого цвета | т | - | - | - | 0,0163 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-002-09 | 13-03-002-10 | 13-03-002-11 | 13-03-002-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,92 | 3,94 | 4,64 | 4,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0033 | Грунтовка АК-070 | т | 0,028 | - | - | - |
| 113-0157 | Растворитель марки Р-5 | т | 0,0042 | - | 0,0023 | - |
| 113-0336 | Грунтовка ЭП-057 | т | - | 0,02 | - | - |
| 13-0366 | Отвердитель № 3 | т | - | 0,00143 | - | - |
| 13-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | - | 0,00143 | - | - |
| 13-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | - |  | 0,0113 | - |
| 13-0003 | Ацетон технический сорт I | т | - | 0,00048 | - | - |
| 13-0122 | Отвердитель № 1 | т | - | - | 0,001 | 0,002 |
| 13-0281 | Грунтовка ЭП-0259 | т | - | - | - | 0,02 |
| 13-0158 | Растворитель марки № 646 | т | - | - | - | 0,003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-002-13 | 13-03-002-14 | 13-03-002-15 | 13-03-002-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,64 | 7,6 | 3,91 | 4,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,3 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0282 | Грунтовка ЭП-0199 | т | 0,015 | - | - | - |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,0015 | - | - | - |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | 0,00075 | - | - | 0,0007 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | - | 0,0208 | - | - |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | - | 0,00217 | - | - |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | - | 0,0122 | - | - |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | - | 0,00326 | - | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | - | - | 0,009 | - |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | 0,0013 | - |
| 113-0283 | Грунтовка на основе эпоксидной смолы «Унигрем» | т | - | - | - | 0,017 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | - | 0,00825 | - | - |

## Таблица ГЭСН 13-03-003 	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ:

01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление состава. 03. Нанесение окрасочного состава. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:

13-03-003-01	лаком ХВ-784

13-03-003-02	лаком БТ-577

13-03-003-03	краской БТ-177 серебристой

13-03-003-04	эмалью ХС-759

13-03-003-05	эмалью ХВ-785

13-03-003-06	эмалью ХВ-124

13-03-003-07	эмалью ХВ-125

13-03-003-08	эмалью ЭП-773

13-03-003-09	эмалью ЭП-1236

13-03-003-10	эмалью ЭП-1294

13-03-003-11	грунт-шпатлевкой ЭП-0010

13-03-003-12	органосиликатной композицией ОС-51-03

13-03-003-13	органосиликатной композицией ОС-12-03

13-03-003-14	лаком ХП-734

13-03-003-15	эмалью ХП-799

13-03-003-16	эмалью ХП-7120

13-03-003-17	эмалью ФЛ-412

13-03-003-18	эмалью «Эпобен»

13-03-003-19	эмалью ХС-436

13-03-003-20	эмалью ХВ-7141

13-03-003-21	эмалью ПФ-133

13-03-003-22	эмаль «Эповин»

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-003-01 | 13-03-003-02 | 13-03-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,24 | 5,96 | 3,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 1,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0089 | Лак ХВ-784 | т | 0,024 | - | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,012 |  | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | - | 0,008 | - |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | - | 0,003 | - |
| 101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т | - | - | 0,009 |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | - | - | 0,0013 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-003-04 | 13-03-003-05 | 13-03-003-06 | 13-03-003-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,24 | 3,22 | 3,24 | 3,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0240 | Эмаль ХС-759 белая | т | 0,019 | - | - | - |
| 113-0223 | Эмаль ХВ-785 белая | т | - | 0,022 | - | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,006 | 0,009 | 0,008 | 0,011 |
| 113-0226 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | - | - | 0,019 | - |
| 113-0228 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | - | - | - | 0,023 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-003-08 | 13-03-003-09 | 13-03-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,26 | 7,45 | 3,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0210 | Эмаль ЭП-773 зеленая | т | 0,01 | - | - |
| 113-0284 | Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | т | - | 0,04 | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,002 | 0,004 | 0,0012 |
| 113-0285 | Эмаль эпоксидная ЭП-1294 | т | - | - | 0,02 |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-003-11 | 13-03-003-12 | 13-03-003-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,64 | 2,54 | 2,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 1,12 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 0,0113 | - | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00226 |  | - |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | 0,00096 | - | - |
| 113-0351 | Органо-силикатная композиция ОС-51-03 | т | - | 0,018 | - |
| 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | - | 0,002 | 0,002 |
| 113-0295 | Органо-силикатная композиция ОС-12-03 | т | - | - | 0,018 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-003-14 | 13-03-003-15 | 13-03-003-16 | 13-03-003-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,45 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 13-0086 | Лак ХП-734, марки А, сорт 1 | т | 0,032 | - | - | - |
| 13-0249 | Эмаль ХП-799 | т | - | 0,029 | - | - |
| 13-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,005 | 0,004 | 0,0018 | . |
| 13-0288 | Эмаль на основе хлорсульфированного полиэтилена ХП-7120 | т | - | - | 0,015 | - |
| 13-0289 | Эмаль феноло-формальдегидная ФЛ-412 | т | - | - | - | 0,02 |
| 13-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | - | - | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-003-18 | 13-03-003-19 | 13-03-003-20 | 13-03-003-21 | 13-03-003-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,45 | 3,24 | 3,24 | 5,38 | 7,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 2,10 | 0,65 | 0,65 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0286 | Эмаль эпоксидная БЭП 610 «Эпобен» | т | 0,04 | - | - | - | - |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,002 | - | - | - | 0,002 |
| 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,002 | - | - | - | 0,002 |
| 113-0290 | Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436 | т | - | 0,027 | - | - | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | - | 0,0027 | 0,0015 | - | - |
| 113-0401 | Отвердитель амино-фенольный АФ-2 | т | - | 0,0006 | - | - | - |
| 113-0291 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-7141 | т | - | - | 0,015 | - | - |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | - | - | 0,0008 | - | - |
| 113-0245 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | - | - | - | 0,009 | - |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | - | - | - | 0,0014 | - |
| 113-0287 | Эмаль эпоксидная БЭП 5297 «Эповин» | т | - | - | - | - | 0,04 |

## Таблица ГЭСН 13-03-004 	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ:

01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление состава. 03. Нанесение окрасочного состава. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска металлических огрунтованных поверхностей:

13-03-004-01 эмалью ХС-436

13-03-004-02 эмалью ХС-759

13-03-004-03 эмалью ХВ-7141

13-03-004-04 эмалью ХВ-1120

13-03-004-05 эмалью ХВ-785

13-03-004-06 эмалью ХВ-124

13-03-004-07 эмалью ХВ-125

13-03-004-08 лаком ХВ-784

13-03-004-09 эмалью ЭП-773

13-03-004-10 эмалью ЭП-1236

13-03-004-11 эмалью ЭП-1294

13-03-004-12 грунт-шпатлевкой ЭП-0010

13-03-004-13 эмальюЭП-5116

13-03-004-14 эмалью ЭП-140

13-03-004-15 органосиликатной композицией ОС-51-03

13-03-004-16 органосиликатной композицией ОС-12-01

13-03-004-17 органосиликатной композицией ОС-12-03

13-03-004-18 эмалью ВЛ-515

13-03-004-19 эмалью ХП-7120

13-03-004-20 эмалью ХП-799

13-03-004-21 эмалью КО-811

13-03-004-22 эмалью КО-88

13-03-004-23 краской БТ-177 серебристой

13-03-004-24 пастой огнезащитной ВПМ-2

13-03-004-25 эмалью ФЛ-412

13-03-004-26 эмалью ПФ-115

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-01 | 13-03-004-02 | 13-03-004-03 | 13-03-004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,78 | 2,52 | 2,54 | 2,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,95 | 0,65 | 1,12 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0290 | Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436 | т | 0,027 | - | - | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0027 | 0,004 | 0,001 | 0,013 |
| 113-0401 | Отвердитель амино-фенольный АФ-2 | т | 0,0005 | - | - | - |
| 113-0240 | Эмаль ХС-759 белая | т | - | 0,019 | - | - |
| 113-0291 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-7141 | т | - | - | 0,0095 | - |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | - | - | 0,00062 | - |
| 113-0292 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | - | - | - | 0,026 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-05 | 13-03-004-06 | 13-03-004-07 | 13-03-004-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0223 | Эмаль ХВ-785 белая | т | 0,022 | - | - | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,009 | 0,008 | 0,011 | 0,012 |
| 113-0226 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | - | 0,019 | - | - |
| 113-0228 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | - | - | 0,023 | - |
| 113-0089 | Лак ХВ-784 | т | - | - | - | 0,023 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-09 | 13-03-004-10 | 13-03-004-11 | 13-03-004-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,47 | 4,64 | 3,26 | 4,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0210 | Эмаль ЭП-773 зеленая | т | 0,01 | - | - | - |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,002 | - |  | - |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,00025 | 0,001 |
| 113-0284 | Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | т | - | 0,04 | - | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | - | 0,0015 | 0,001 | 0,0023 |
| 113-0285 | Эмаль эпоксидная ЭП-1294 | т | - | - | 0,02 | - |
| 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | - | - |  | 0,011 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-13 | 13-03-004-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,83 | 2,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0213 | Эмаль ЭП-5116 черная | т | 0,009 | - |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,0027 | - |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | - | 0,015 |
| 113-0157 | Растворитель марки Р-5 | т | - | 0,0024 |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | - | 0,00047 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-15 | 13-03-004-16 | 13-03-004-17 | 13-03-004-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0351 | Органо-силикатная композиция ОС-51-03 | т | 0,018 | - | - | - |
| 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |
| 113-0350 | Органо-силикатная композиция ОС-12-01 | т | - | 0,018 | - | - |
| 113-0347 | Эмаль ВЛ-515 | т | - | - | - | 0,023 |
| 113-0348 | Растворитель Р-60 | т | - | - | - | 0,007 |
| 113-0295 | Органо-силикатная композиция ОС-12-03 | т | - | - | 0,018 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-19 | 13-03-004-20 | 13-03-004-21 | 13-03-004-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,24 | 2,47 | 2,43 | 2,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0288 | Эмаль на основе хлорсульфированного полиэтилена ХП-7120 | т | 0,012 | - | - | - |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,0015 | 0,004 | 0,004 | - |
| 113-0249 | Эмаль ХП-799 | т | - | 0,029 | - | - |
| 113-0251 | Эмаль КО-811 зеленая | т | - | - | 0,019 | - |
| 113-0250 | Эмаль КО-88 кремнийорганическая термостойкая серебристая | т | - | - | - | 0,015 |
| 113-0157 | Растворитель марки Р-5 | т | - | - | - | 0,003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-23 | 13-03-004-24 | 13-03-004-25 | 13-03-004-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,88 | 106,2 | 3,24 | 3,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 2,71 | 0,03 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,80 | 0,02 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,91 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,4 | 1,12 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т | 0,009 | - | - | - |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,0013 | - | - | - |
| 101-1761 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 | т | - | 0,6 | - | - |
| 113-0289 | Эмаль феноло-формальдегидная ФЛ-412 | т | - | - | 0,017 | - |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | - | 0,0017 | - |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | - | - | - | 0,019 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | 0,0014 |

## Таблица ГЭСН 13-03-005 	Шпатлевка поверхностей

Состав работ:

01. Приготовление шпатлевочных составов. 02. Приготовление грунта. 03. Нанесение грунта. 04. Нанесение шпатлевки вручную. 05. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 шпатлюемой поверхности

Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой:

13-03-005-01 толщиной слоя 3 мм

13-03-005-02 на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 13-03-005-01

13-03-005-03 толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке

Шпатлевка поверхностей составом:

13-03-005-04 на основе смолы ЭД-20 (ЭД-16) толщиной слоя 1 мм

13-03-005-05 эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм

13-03-005-06 шпатлевка поверхностей замазкой «Арзамит-5»

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-005-01 | 13-03-005-02 | 13-03-005-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,82 | 10,39 | 295,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,66 | 1,21 | 31,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,63 | 0,20 | 1,44 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 | 0,4 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,11 | 0,03 | 0,67 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 3,0 | 1,0 | 30,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,375 | 0,125 | 3,818 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,028 | 0,009 | 0,289 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,1875 | 0,0625 | 1,94 |
| 101-0870 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 оцинкованная | м2 | - | - | 102,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-005-04 | 13-03-005-05 | 13-03-005-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,46 | 84,96 | 106,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 3,9 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,31 | 4,26 | 4,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,25 | 0,72 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,01 | 0,04 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,14 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,1425 | 0,171 | - |
| 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,01425 | 0,0462 | - |
| 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | - | 0,132 | - |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,095 | - | - |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 0,095 | - | - |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,095 | - | - |
| 113-0044 | Замазка «Арзамит-5»: порошок | т | - | - | 0,429 |
| 113-0045 | Замазка «Арзамит-5»: раствор | т | - | - | 0,321 |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | - | 0,01122 | - |

# РАЗДЕЛ 04.

# ГУММИРОВАНИЕ

# (обкладка листовыми резинами и жидким резиновыми смесями)

## Таблица ГЭСН 13-04-001 	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм

Состав работ:

01. Приготовление клеев. 02. Подготовка ленточек и шпонок. 03. Прокладка ленточек и шпонок. 04. Грунтовка поверхности. 05. Раскрой заготовок. 06. Дублирование резины. 07. Приклейка резины. 08. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 обкладываемой поверхности

Обкладка оборудования и труб диаметром более 500:

13-04-001-01 полуэбонитом 1751-7 в 3 слоя на клею 2572-1

13-04-001-02 полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395-1 на клею 2572-1

13-04-001-03 полуэбонитом 51-1629 в три слоя на клею 2572-1

13-04-001-04 эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клею 2572-1

13-04-001-05 эбонитом 51 -1627 в 3 слоя на клею 2572-1

13-04-001-06 эбонитом 51-1626 в 2 слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395-1 на клею 2572-1

13-04-001-07 полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клею 2572-1

13-04-001-08 резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508

13-04-001-09 резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою полуэбонита 1751-7 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-04-001-01 | 13-04-001-02 | 13-04-001-03 | 13-04-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,39 | 0,32 | 0,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 0,32 | 0,37 | 0,30 | 0,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0328 | Полуэбонит 1751-7 | кг | 7,59 | - | - | - |
| 113-0333 | Клей резиновый № 2572-1 | кг | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,23 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,00228 | 0,00264 | 0,00216 | 0,00276 |
| 113-0331 | Полуэбонит ИРП-1394-1 | т | - | 0,00626 | - | - |
| 113-0332 | Полуэбонит ИРП-1395-1 | т | - | 0,00248 | - | - |
| 113-0329 | Полуэбонит 51-1629 | кг | - | - | 7,20 | - |
| 113-0323 | Эбонит 51-1626 | т | - | - | - | 0,00931 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-04-001-05 | 13-04-001-06 | 13-04-001-07 | 13-04-001-08 | 13-04-001-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,33 | 3,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0322 | Эбонит 51-1627 | т | 0,00937 |  |  |  |  |
| 113-0333 | Клей резиновый № 2572-1 | кг | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,08 | 0,06 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,00276 | 0,00264 | 0,0024 | 0,00228 | 0,00204 |
| 113-0323 | Эбонит 51-1626 | т | - | 0,00321 | - | - | - |
| 113-0332 | Полуэбонит ИРП-1395-1 | т | - | 0,00248 | - | - | - |
| 113-0326 | Полуэбонит 60-344 | кг | - | - | 8,10 | - | - |
| 113-0319 | Резина ИРП-1390 | т | - | - | - | 0,00458 | 0,00458 |
| 113-0322 | Эбонит 51-1627 | т | - | - | - | 0,00312 | - |
| 113-0334 | Клей резиновый 4508 | кг | - | - | - | 0,11 | 0,11 |
| 113-0328 | Полуэбонит 1751-7 | кг | - | - | - | - | 2,55 |

## Таблица ГЭСН 13-04-002 	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм

Состав работ:

01. Приготовление клеев. 02. Грунтовка поверхности. 03. Раскрой резиновых заготовок. 04. Дублирование резины. 05. Приклейка резины. 06. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 обкладываемой поверхности

Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм:

13-04-002-01 резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508

13-04-002-02 резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508

13-04-002-03 эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клею 2572-1

13-04-002-04 эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клею 2572-1

13-04-002-05 эбонитом 51 -1626 в 3 слоя на клею 2572-1

13-04-002-06 резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508

13-04-002-07 резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508

13-04-002-08 полуэбонитом ИРП-1391-8 в 3 слоя на клею 2572-1

13-04-002-09 эбонитом 51-1627 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1395-1 на клею 2572-1

13-04-002-10 полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП 1395-1 на клею 2572-1

13-04-002-11 полуэбонитом 51 -1629 в 3 слоя на клею 2572-1

13-04-002-12 резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1391-8 на клею 2572-1

13-04-002-13 резиной ИРП-1390-6 в 3 слоя на клею 2572-1

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-04-002-01 | 13-04-002-02 | 13-04-002-03 | 13-04-002-04 | 13-04-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,16 | 6,16 | 5,48 | 6,38 | 6,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,20 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0319 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341 | т | 0,00507 | 0,00507 | - | - | - |
| 113-0326 | Полуэбонит 60-344 | кг | 3,07 | - | - | - | - |
| 113-0333 | Клей резиновый № 2572-1 | кг | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
| 113-0334 | Клей резиновый № 4508 | кг | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,00266 | 0,00266 | 0,0014 | 0,00204 | 0,00204 |
| 113-0322 | Эбонит 51-1627 | т | - | 0,00313 | 0,00626 | 0,00939 | - |
| 113-0323 | Эбонит 51-1626 | т | - | - | - | - | 0,00933 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-04-002-06 | 13-04-002-07 | 13-04-002-08 | 13-04-002-09 | 13-04-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты груда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,16 | 6,16 | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0333 | Клей резиновый № 2572-1 | кг | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 113-0334 | Клей резиновый № 4508 | кг | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,00206 | 0,00206 | 0,00203 | 0,00205 | 0,00205 |
| 113-0320 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) 2566-10 | т | 0,00452 | 0,00452 | - | - | - |
| 113-0326 | Полуэбонит 60-344 | кг | 2,58 | - | - | - | - |
| 113-0322 | Эбонит 51-1627 | т | - | 0,00313 | - | 0,00626 | - |
| 113-0330 | Полуэбонит ИРП-1391-8 | т | - | - | 0,00786 | - | - |
| 113-0332 | Полуэбонит ИРП-1395-1 | т | - | - | - | 0,00294 | 0,00294 |
| 113-0331 | Полуэбонит ИРП-1394-1 | т | - | - | - | - | 0,00711 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-04-002-11 | 13-04-002-12 | 13-04-002-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,38 | 6,38 | 6,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0329 | Полуэбонит 51-1629 | кг | 8,18 | - | - |
| 113-0333 | Клей резиновый № 2572-1 | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,00203 | 0,00206 | 0,00206 |
| 113-0319 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341 | т | - | 0,00522 | 0,0078 |
| 113-0330 | Полуэбонит ИРП-1391-8 | т | - | 0,00262 | - |
| 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | - | - | 0,00001 |

## Таблица ГЭСН 13-04-003 	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2

Состав работ:

01. Приготовление клеев. 02. Грунтовка поверхности. 03. Раскрой заготовок. 04. Дублирование резины. 05. Приклейка резины. 06. Бинтовка и разбинтовка. 07. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 обкладываемой поверхности

Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2:

13-04-003-01 резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508

13-04-003-02 эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клею 2572-1

13-04-003-03 эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клею 2572-1

13-04-003-04 резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508

13-04-003-05 полуэбонитом 60-344 в 2 слоя на клею 2572-1

13-04-003-06 полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клею 2572-1

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-04-003-01 | 13-04-003-02 | 13-04-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,42 | 27,87 | 28,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0319 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341 | т | 0,00978 | - | - |
| 113-0322 | Эбонит 51-1627 | т | 0,00604 | 0,01208 | 0,01812 |
| 113-0333 | Клей резиновый № 2572-1 | кг | 0,13 | 0,17 | 0,25 |
| 113-0334 | Клей резиновый № 4508 | кг | 0,09 | - | - |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,00358 | 0,00229 | 0,00349 |
| 101-0622 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-04-003-04 | 13-04-003-05 | 13-04-003-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,42 | 27,87 | 28,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0333 | Клей резиновый № 2572-1 | кг | 0,13 | 0,17 | 0,25 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,00358 | 0,00229 | 0,00349 |
| 113-0319 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341 | т | 0,00978 | - | - |
| 113-0326 | Полуэбонит 60-344 | кг | 4,97 | 9,95 | 14,92 |
| 113-0334 | Клей резиновый № 4508 | кг | 0,09 | - | - |
| 101-0622 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

## Таблица ГЭСН 13-04-004 	Вулканизация резиновой обкладки

Состав работ:

01. Вулканизация обкладки. 02. Контроль качества. 03. Устранение дефектов. 03. Вулканизация заплаток.

Измеритель:1 м2 вулканизируемой поверхности

Вулканизация резиновой обкладки:

13-04-004-01 в котле под давлением, продолжительностью процесса 6,5 час

13-04-004-02 в котле под давлением, продолжительностью процесса 4,1 час

13-04-004-03 открытым способом, продолжительностью процесса 26 час

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-04-004-01 | 13-04-004-02 | 13-04-004-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,5 | 0,5 | 1,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,99 | 3,22 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 332222 | Автоклав для вулканизации резинового покрытия | маш.-ч | 4,99 | 3,22 | - |

## Таблица ГЭСН 13-04-005 	Гуммирование из растворов

Состав работ:

01. Приготовление грунтовочного и гуммировочного состава. 02. Грунтовка. 03. Нанесение гуммировочного состава. 04. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 гуммируемой поверхности

Гуммирование из растворов:

13-04-005-01 с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм

13-04-005-02 с нанесением герметика марки 51-Г-10 толщиной 1,5 мм

13-04-005-03 с нанесением гуммировочного состава Полан-2М толщиной 3 мм

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-04-005-01 | 13-04-005-02 | 13-04-005-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,52 | 2,63 | 1,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,11 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,01 | 0,06 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1941 | Герметик У-30М | кг | 2,52 | - | - |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,20 | - | - |
| 113-0264 | Эфир этиловый технический | т | 0,0003 | - | - |
| 101-0198 | Герметик марки 51-Г-10 | кг | - | 2,74 | - |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | - | 0,00275 |  |
| 113-9055 | Композиция «А» адгезионная | кг | - | - | 0,40 |
| 113-0358 | Композиция латексная для антикоррозионного эластичного покрытия «Полан» защитная | кг | - | - | 6,50 |

# РАЗДЕЛ 05.

# ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## Таблица ГЭСН 13-05-001	Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА

Состав работ:

01. Распаковка и подготовка рулонного материала. 02. Приготовление клея. 03. Грунтовка поверхности. 04. Разметка и раскрой листов. 05. Приклеивание полиизобутиленовых пластин. 06. Сварка листов с прикаткой роликом (нормы 3,4). 07. Приготовление полиизобутиленовой пасты. 08. Раскрой полос. 09. Усиление швов полосами из ПСГ. 10. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА:

13-05-001-01 с пастой в 1 слой

13-05-001-02 с пастой в 2 слоя

13-05-001-03 со сваркой листов в 1 слой

13-05-001-04 со сваркой листов в 2 слоя

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-05-001-01 | 13-05-001-02 | 13-05-001-03 | 13-05-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,56 | 5,11 | 5,02 | 7,20 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 333451 | Горелки электрические для сварки пластмасс | маш.-ч | - | - | 0,20 | 0,40 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0360 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,00453 | 0,00773 | 0,0044 | 0,0076 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,63 | 1,27 | 0,63 | 1,27 |
| 113-0264 | Эфир этиловый технический | т | 0,00014 | 0,00028 | 0,00014 | 0,00028 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0003 | 0,00044 | 0,00014 | 0,00028 |

## Таблица ГЭСН 13-05-002 	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм

Состав работ:

01. Распаковка и подготовка рулонного материала. 02. Приготовление клея (нормы 1-4). 03. Приготовление битумной грунтовки (нормы 5, 6). 04. Грунтовка поверхности. 05. Разметка и раскрой листов. 06. Приклеивание полиизобутиленовых пластин. 07. Сварка листов с прикаткой роликом (нормы 3, 4). 08. Приготовление полиизобутиленовой пасты (нормы 1-4). 09. Раскрой полос. 10. Усиление швов полосами из ПСГ. 11. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм:

13-05-002-01 на клею 88-СА с пастой в 1 слой

13-05-002-02 на клею 88-СА с пастой в 2 слоя

13-05-002-03 на клею 88-СА со сваркой листов в 1 слой

13-05-002-04 на клею 88-СА со сваркой листов в 2 слоя

13-05-002-05 на битуме в 1 слой

13-05-002-06 на битуме в 2 слоя

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-05-002-01 | 13-05-002-02 | 13-05-002-03 | 13-05-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,57 | 5,11 | 5,04 | 7,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 333451 | Горелки электрические для сварки пластмасс | маш.-ч | - | - | 0,20 | 0,40 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0360 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,00453 | 0,00773 | 0,0044 | 0,0076 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,80 | 1,60 | 0,80 | 1,60 |
| 113-0264 | Эфир этиловый технический | т | 0,00014 | 0,00028 | 0,00014 | 0,00028 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0003 | 0,00044 | 0,00014 | 0,00028 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-05-002-05 | 13-05-002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,61 | 5,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0360 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,0048 | 0,00904 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,003 | 0,006 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00003 | 0,00003 |

## Таблица ГЭСН 13-05-003 	Оклейка поверхностей стеклотканью

Состав работ:

01. Разметка и раскрой материала. 02. Приготовление составов. 03. Грунтовка поверхности. 04. Приклеивание стеклоткани. 05. Нанесение покрывных слоев. 06. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

Оклейка поверхностей стеклотканью:

13-05-003-01 на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по металлической поверхности

13-05-003-02 на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности

13-05-003-03 на нефтебитуме первый слой

13-05-003-04 на нефтебитуме последующие слои

13-05-003-05 на эпоксидной смоле ЭД-20 первый слой

13-05-003-06 на эпоксидной смоле ЭД-20 последующие слои

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-05-003-01 | 13-05-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,42 | 1,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 0,0018 | 0,0019 |
| 113-0122 | Отвердитель №1 | т | 0,00015 | 0,00016 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00054 | 0,00057 |
| 113-0317 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 1,10 | 1,10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-05-003-03 | 13-05-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,24 | 0,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0317 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 1,10 | 1,10 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,005 | 0,003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-05-003-05 | 13-05-003-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,80 | 1,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,04 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0317 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 1,10 | 1,10 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00053 | 0,00023 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,00179 | 0,00069 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,00018 | 0,0001 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 0,00021 | 0,00009 |
| 113-0312 | Графит измельченный | т | 0,0006 | - |

## Таблица ГЭСН 13-05-004 	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом

Состав работ:

01. Разметка и раскрой листов пластиката. 02. Приклейка пластиката. 03. Сварка листов пластиката. 04. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом:

13-05-004-01 на клею 88-СА толщиной слоя 3 мм

13-05-004-02 на клею 88-СА толщиной слоя 4 мм

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-05-004-01 | 13-05-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,0 | 220,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,42 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 333451 | Горелки электрические для сварки пластмасс | маш.-ч | 0,13 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0128 | Пластикат листовой | т | 0,48 | 0,64 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 80 | 80 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,003 | 0,003 |
| 113-0264 | Эфир этиловый технический | т | 0,011 | 0,011 |
| 113-0352 | Пруток сварочный из винипласта | т | 0,016 | 0,016 |

## Таблица ГЭСН 13-05-005 	Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке

Состав работ:

01. Очистка асбестовых листов. 02. Разметка и раскрой асбестовых листов. 03. Приготовление клеящего состава. 04. Промазка листов силикатной замазкой. 05. Приклейка листового асбеста. 06. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

13-05-005-01 Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер | 13-05-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00796 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0004 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,00003 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00042 |

# РАЗДЕЛ 06.

# ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Таблица ГЭСН 13-06-001 	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб

Состав работ:

01. Заправка аппарата песком. 02. Осмотр шланговых соединений. 03. Очистка поверхности. 04. Уборка отработанного песка. 05. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности

Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб:

13-06-001-01 диаметром более 500 мм

13-06-001-02 диаметром менее 500 мм и мелких изделий

13-06-001-03 диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью до 50 % очищаемой поверхности

13-06-001-04 диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50 % очищаемой поверхности

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-06-001-01 | 13-06-001-02 | 13-06-001-03 | 13-06-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,43 | 0,55 | 0,52 | 0,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,83 | 0,95 | 1,13 | 1,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 330101 | Аппараты дробеструйные | маш.-ч | 0,29 | 0,39 | 0,35 | 0,44 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,35 | 0,47 | 0,42 | 0,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0301 | Песок металлический | т | 0,006 | 0,006 | 0,00725 | 0,00911 |

## Таблица ГЭСН 13-06-002 	Очистка кварцевым песком

Состав работ:

01. Заправка аппарата песком. 02. Осмотр шланговых соединений. 03. Очистка поверхности. 04. Уборка отработанного песка. 05. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности

Очистка кварцевым песком:

13-06-002-01 сплошных наружных поверхностей

13-06-002-02 решетчатых поверхностей

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-06-002-01 | 13-06-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,39 | 0,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 331411 | Аппарат пескоструйный | маш.-ч | 0,22 | 0,26 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,27 | 0,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-9300 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 32 | 38 |

## Таблица ГЭСН 13-06-003 	Очистка поверхности щетками

Состав работ:

01. Очистка поверхности. 02. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности

13-06-003-01 Очистка поверхности щетками

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-06-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 |

## Таблица ГЭСН 13-06-004 	Обеспыливание поверхности

Состав работ:

01. Обеспыливание поверхности. 02. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 обеспыливаемой поверхности

13-06-004-01 Обеспыливание поверхности

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-06-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,10 |

# РАЗДЕЛ 07.

# ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## Таблица ГЭСН 13-07-001 	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм

Состав работ:

01. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов. 02. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 обезжириваемой поверхности

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм:

13-07-001-01 бензином

13-07-001-02 уайт-спиритом

13-07-001-03 этиловым спиртом

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-07-001-01 | 13-07-001-02 | 13-07-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,032 | - | - |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | - | 0,032 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | - | 0,032 |

## Таблица ГЭСН 13-07-002 	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм

Состав работ:

01. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов. 02. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 обезжириваемой поверхности

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм:

13-07-002-01 бензином

13-07-002-02 уайт-спиритом

13-07-002-03 этиловым спиртом

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-07-002-01 | 13-07-002-02 | 13-07-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,033 | - | - |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | - | 0,033 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | - | - | 0,033 |

# РАЗДЕЛ 08.

# РАЗНЫЕ РАБОТЫ

## Таблица ГЭСН 13-08-001	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом

Состав работ:

01. Приготовление замазки. 02. Уплотнение штуцеров. 03. Контроль качества.

Измеритель: 1 шт.

Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом:

13-08-001-01 на замазке «Арзамит-5»

13-08-001-02 на силикатной замазке

13-08-001-03 на эпоксидной замазке

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-001-01 | 13-08-001-02 | 13-08-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,35 | 2,31 | 2,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,03 | 0,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0044 | Замазка «Арзамит-5»: порошок | т | 0,00309 | - | - |
| 113-0045 | Замазка «Арзамит-5»: раствор | т | 0,00249 | - | - |
| 101-0030 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 18,0-25,0 мм | т | 0,00067 | 0,00067 | 0,00067 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | - | 0,00036 | - |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | - | 0,0058 | 0,00459 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | - | 0,0024 | - |
| 113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | - | - | 0,00009 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | - | - | 0,00017 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | - | - | 0,00176 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | - | - | 0,00017 |

## Таблица ГЭСН 13-08-002	Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке

Состав работ:

01. Приготовление замазки. 02. Обмазка штуцеров замазкой. 03. Установка вкладышей. 04. Контроль качества.

Измеритель: 1 штуцер

Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке:

13-08-002-01 керамическими

13-08-002-02 винипластовыми

13-08-002-03 дунитовыми

13-08-002-04 фарфоровыми

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-002-01 | 13-08-002-02 | 13-08-002-03 | 13-08-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00749 | 0,00749 | 0,00749 | 0,00749 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00311 | 0,00311 | 0,00311 | 0,00311 |
| 103-1013 | Трубы кислотоупорные керамические с раструбами диаметром свыше 100 мм 1 сорта | кг | 4,88 | - | - | - |
| 113-0411 | Трубы винипластовые | кг | - | 2,75 | - | - |
| 113-0363 | Трубы кислотоупорные дунитовые | т | - | - | 0,00488 | - |
| 113-0364 | Трубы кислотоупорные фарфоровые | т | - | - | - | 0,00458 |

## Таблица ГЭСН 13-08-003 	Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»

Состав работ:

01. Приготовление замазки. 02. Обмазка штуцеров замазкой. 03. Установка вкладышей. 04. Контроль качества.

Измеритель: 1 шт.

Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»:

13-08-003-01 керамическими

13-08-003-02 графитовыми

13-08-003-03 дунитовыми

13-08-003-04 фарфоровыми

13-08-003-05 из пропитанного графитопласта

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-003-01 | 13-08-003-02 | 13-08-003-03 | 13-08-003-04 | 13-08-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,07 | 3,07 | 3,08 | 3,08 | 3,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0044 | Замазка «Арзамит-5»: порошок | т | 0,00401 | 0,00401 | 0,00401 | 0,00401 | 0,00401 |
| 113-0045 | Замазка «Арзамит-5»: раствор | т | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 | 0,00321 |
| 103-1013 | Трубы кислотоупорные керамические с раструбами диаметром свыше 100 мм 1 сорта | кг | 4,88 | - | - | - | - |
| 113-0412 | Трубы из пропитанного графита | кг | - | 3,19 | - | - | - |
| 113-0363 | Трубы кислотоупорные дунитовые | т | - | - | 0,00488 | - | - |
| 113-0364 | Трубы кислотоупорные фарфоровые | т | - | - | - | 0,00458 | - |
| 113-0413 | Трубы из графитопластовых материалов марки АТМ-1 | кг | - | - | - | - | 3,69 |

## Таблица ГЭСН 13-08-004	Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5»

Состав работ:

01. Очистка швов с обработкой раствором кислоты. 02. Приготовление замазки. 03. Промазка швов замазкой. 04. Заполнение швов замазкой. 05. Очистка поверхности от излишней замазки. 06. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 разделываемой поверхности

Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке:

13-08-004-01 плитки кислотоупорной керамической, глубиной заполнения швов 15 мм

13-08-004-02 кирпича кислотоупорного плашмя, глубиной заполнения швов 20 мм

13-08-004-03 кирпича кислотоупорного на ребро, глубиной заполнения швов 20 мм

13-08-004-04 кирпича кислотоупорного в кирпич, глубиной заполнения швов 20 мм

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-004-01 | 13-08-004-02 | 13-08-004-03 | 13-08-004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,98 | 1,98 | 2,48 | 3,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0044 | Замазка «Арзамит-5»: порошок | т | 0,00086 | 0,00179 | 0,00257 | 0,00317 |
| 113-0045 | Замазка «Арзамит-5»: раствор | т | 0,00069 | 0,00144 | 0,00205 | 0,00254 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00004 | 0,00007 | 0,00012 | 0,00015 |

## Таблица ГЭСН 13-08-005 	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой

Состав работ:

01. Очистка швов. 02. Приготовление замазки. 03. Промазка швов замазкой. 04. Заполнение швов замазкой. 05. Очистка поверхности от излишней замазки. 06. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 разделываемой поверхности

Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке:

13-08-005-01 плитки кислотоупорной керамической, глубиной заполнения швов 15 мм

13-08-005-02 кирпича кислотоупорного плашмя, глубиной заполнения швов 20 мм

13-08-005-03 кирпича кислотоупорного на ребро, глубиной заполнения швов 20 мм

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-005-01 | 13-08-005-02 | 13-08-005-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,12 | 2,39 | 3,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 0,00003 | 0,00005 | 0,00008 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,00007 | 0,00015 | 0,00022 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,0005 | 0,00104 | 0,00148 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00012 | 0,00248 | 0,00356 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 0,00005 | 0,0001 | 0,00015 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,00005 | 0,0001 | 0,00015 |

## Таблица ГЭСН 13-08-006 	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий

Состав работ:

01. Контроль за температурным режимом и степенью отверждения покрытия.

Измеритель: 100 м поверхности

13-08-006-01 Искусственная сушка лакокрасочных покрытий

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 1,7 |

## Таблица ГЭСН 13-08-007 	Проверка качества резинового покрытия дефектоскопом

Состав работ:

01. Проверка качества резинового покрытия.

Измеритель: 100 м2 поверхности

13-08-007-01 Проверка качества резинового покрытия

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 |

## Таблица ГЭСН 13-08-008 	Окисловка швов футеровки на силикатной замазке

Состав работ:

01. Окисловка швов футеровки. 02. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 швов

13-08-008-01 Окисловка швов футеровки на силикатной замазке

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0071 | Кислота серная техническая улучшенная | т | 0,053 |

## Таблица ГЭСН 13-08-009 	Шлифовка бетонных поверхностей

Состав работ:

01. Шлифовка бетонных поверхностей. 02. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 шлифуемой поверхности

13-08-009-01 Шлифовка бетонных поверхностей

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-009-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 80,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 2,09 |
| 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 32,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 2,0 |

## Таблица ГЭСН 13-08-010 	Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком

Состав работ:

01. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком.

Измеритель: 1 м2 поверхности

13-08-010-01 Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9300 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 4,12 |

## Таблица ГЭСН 13-08-011 	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды

Состав работ:

01. Налив и слив воды. 02. Контроль покрытия после испытания.

Измеритель: 1 м3 воды

13-08-011-01 Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,0 |

## Таблица ГЭСН 13-08-012 	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов

Состав работ:

01. Установка и сборка элементов лесов. 02. Устройство настилов, ограждений, ходовых лестниц. 03. Подъем элементов на необходимую высоту. 04. Разборка лесов со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.

Измеритель: 100 м вертикальной проекции лесов

Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов:

13-08-012-01 высотой до 20 м

13-08-012-02 на каждые 2 м при изменении высоты лесов добавлять или исключать к норме 13-08-012-01

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-08-012-01 | 13-08-012-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 61,41 | 6,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,28 | 0,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,28 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-0800 | Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 м вертикальной проекции) без щитов настила | компл. | 0,07 | 0,01 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 40,50 | 5,10 |

# РАЗДЕЛ 09.

# МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

## Таблица ГЭСН 13-09-001 	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм

Состав работ:

01. Нанесение покрытия методом электрометаллизации.

Измеритель: 1 м2 покрытия

Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм:

13-09-001-01 плоских наружных поверхностей

13-09-001-02 криволинейных наружных поверхностей

13-09-001-03 металлоконструкций решетчатых

13-09-001-04 внутренних поверхностей емкостей

13-09-001-05 наружных сварных монтажных швов

13-09-001-06 внутренних сварных монтажных швов

13-09-001-07 мелких деталей

13-09-001-08 трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 100 мм

13-09-001-09 трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 500 мм

13-09-001-10 трубопроводов (поворотное положение) диаметром свыше 500 мм

13-09-001-11 стыков сварных трубопроводов диаметром до 100 мм

13-09-001-12 стыков сварных трубопроводов диаметром до 500 мм

13-09-001-13 стыков сварных трубопроводов диаметром свыше 500 мм

13-09-001-14 при производстве работ в мастерской плоских поверхностей

13-09-001-15 при производстве работ в мастерской мелких деталей

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-09-001-01 | 13-09-001-02 | 13-09-001-03 | 13-09-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,78 | 1,16 | 2,76 | 1,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,82 | 1,95 | 0,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331200 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 0,27 | 0,39 | 0,94 | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 |
| 113-0154 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,00061 | 0,00061 | 0,00151 | 0,00061 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-09-001-05 | 13-09-001-06 | 13-09-001-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,19 | 1,35 | 1,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,88 | 0,98 | 0,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331200 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 0,41 | 0,46 | 0,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00036 | 0,00036 | 0,00042 |
| 113-0154 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,00126 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-09-001-08 | 13-09-001-09 | 13-09-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,29 | 1,09 | 0,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,94 | 0,80 | 0,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331200 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 0,44 | 0,37 | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00036 | 0,00031 | 0,00031 |
| 113-0154 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,00127 | 0,0011 | 0,00093 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-09-001-11 | 13-09-001-12 | 13-09-001-13 | 13-09-001-14 | 13-09-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,80 | 1,55 | 1,29 | 0,37 | 0,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,32 | 1,12 | 0,94 | 0,30 | 0,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331200 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 0,61 | 0,53 | 0,44 | 0,13 | 0,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00045 | 0,0004 | 0,00036 | 0,0002 | 0,00042 |
| 113-0154 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,00135 | 0,0012 | 0,0011 | 0,00061 | 0,00126 |

# РАЗДЕЛ 10.

# НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ПОЛА В ПОМЕЩЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ

## Таблица ГЭСН 13-10-001	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

Состав работ:

01. Приготовление рабочего состава полимерной композиции. 02. Нанесение лицевого слоя. 03. Удаление с помощью игольчатого валика пузырьков воздуха и растворителя из лицевого слоя.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами:

13-10-001-01 толщиной лицевого покрытия 1 мм

13-10-001-02 толщиной лицевого покрытия 2 мм

13-10-001-03 толщиной лицевого покрытия 3 мм

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-10-001-01 | 13-10-001-02 | 13-10-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 63,10 | 94,67 | 126,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,82 | 5,02 | 6,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,14 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 3,48 | 4,64 | 5,80 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-9058 | Композиция полимерная | кг | 132,23 | 264,46 | 396,69 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила определения объемов работ

3. Коэффициенты к сметным нормам

Приложение. Коэффициенты к нормам затрат труда и затратам на эксплуатацию строительных машин при производстве работ в условиях осложняющих их выполнение

Раздел 01. Футеровочные работы

ГЭСН 13-01-001 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке

ГЭСН 13-01-002 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»

ГЭСН 13-01-003 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе

ГЭСН 13-01-004 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке

ГЭСН 13-01-005 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку

ГЭСН 13-01-006 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку

ГЭСН 13-01-007 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»

Раздел 02. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

ГЭСН 13-02-001 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий на силикатной кислотоупорной замазке

ГЭСН 13-02-002 Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке «Арзамит-5»

Раздел 03. Покрытие лакокрасочными материалами

ГЭСН 13-03-001 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

ГЭСН 13-03-002 Огрунтовка металлических поверхностей

ГЭСН 13-03-003 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

ГЭСН 13-03-004 Окраска металлических огрунтованных поверхностей

ГЭСН 13-03-005 Шпатлевка поверхностей

Раздел 04. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидким резиновыми смесями)

ГЭСН 13-04-001 Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм

ГЭСН 13-04-002 Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм

ГЭСН 13-04-003 Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2

ГЭСН 13-04-004 Вулканизация резиновой обкладки

ГЭСН 13-04-005 Гуммирование из растворов

Раздел 05. Оклеечные покрытия

ГЭСН 13-05-001 Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА

ГЭСН 13-05-002 Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм

ГЭСН 13-05-003 Оклейка поверхностей стеклотканью

ГЭСН 13-05-004 Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом

ГЭСН 13-05-005 Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке

Раздел 06. Подготовительные работы

ГЭСН 13-06-001 Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб

ГЭСН 13-06-002 Очистка кварцевым песком

ГЭСН 13-06-003 Очистка поверхности щетками

ГЭСН 13-06-004 Обеспыливание поверхности

Раздел 07. Обезжиривание поверхностей

ГЭСН 13-07-001 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм

ГЭСН 13-07-002 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм

Раздел 08. Разные работы

ГЭСН 13-08-001 Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом

ГЭСН 13-08-002 Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке

ГЭСН 13-08-003 Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»

ГЭСН 13-08-004 Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5»

ГЭСН 13-08-005 Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой

ГЭСН 13-08-006 Искусственная сушка лакокрасочных покрытий

ГЭСН 13-08-007 Проверка качества резинового покрытия дефектоскопом

ГЭСН 13-08-008 Окисловка швов футеровки на силикатной замазке

ГЭСН 13-08-009 Шлифовка бетонных поверхностей

ГЭСН 13-08-010 Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком

ГЭСН 13-08-011 Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды

ГЭСН 13-08-012 Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов

Раздел 09. Металлизационные покрытия

ГЭСН 13-09-001 Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм

Раздел 10. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

ГЭСН 13-10-001 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами